Příloha č. 1

Specifikace dodávek a požadované standardy

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem

„Nekoř – vybavení sběrného dvora“

| Název | Popis | Počet kusů | Ilustrační foto |
| --- | --- | --- | --- |
| velkoobjemové kontejnery na komunální odpady | Vnitřní objem min. 14 m3 Kovové, síla dna min. 3 mm, boků min 2mm, materiál jakost: S235JR Délka kontejneru max. 3 800 mm, doporučená šířka 2 000mm Konstrukce kontejneru musí umožnit přepravu vozidly typu AVIA s nástavbou na hákové mechanizmy - výška háku 1000mm, průměr háku: 40 mm, materiál - jakost: S355 Bočnice kontejneru budou sklopné v horní polovině výšky na obou stranách pro snadnější nakládání a vykládání obsahu kontejneru. Sklopná část bočnice může být ještě půlená i na délku. Kontejner bude v zadní části opatřen dvoukřídlými vraty s uzavíracím zajistitelným mechanismem Kontejner musí mít v horní části háčky na uchycení sítě | počet kusů 8 |  |
| Název | Popis | Počet kusů | Ilustrační foto |
| velkoobjemové kontejnery na komunální odpady zastřešené | Vnitřní objem min. 12 m3 Kontejner vhodný na sběr a transport odpadů, které je třeba zabezpečit před povětrnostními vlivy. Kovový, síla dna min. 3 mm, boků min 2mm, jakost: S235JR, výroba dle normy DIN 30 722.3. Pevná sedlová kovová střecha s mírným sklonem, nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové profily. Délka kontejneru max. 3 800 mm, doporučená šířka 2 000mm Konstrukce kontejneru musí umožnit přepravu vozidly typu AVIA s nástavbou na hákové mechanizmy - výška háku 1000mm, průměr háku: 40 mm, materiál - jakost: S355. Kontejner bude v zadní části opatřen dvoukřídlými vraty s uzavíracím zajistitelným mechanismem. Výška min. 2 000 mm | počet kusů 2 |  |
| Ekokontejner (mobilní ekosklad) | Speciální uzavřený kontejner, do kterého se umísťují nádoby pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů Celolakovaná svařovaná konstrukce s uzamykatelnými dvoukřídlými dveřmi, Podlaha z žárově zinkovaných pororoštů v bezpečnostní záchytné vaně v celé podlahové ploše. Dveře musí být široké minimálně na 1/3 šířky kontejneru, umístěné budou na delší straně. Kontejner musí být opatřen odvětráním. Kontejner je určen zejména pro uskladnění ekologicky škodlivých látek -odpadů. Konstrukce kontejneru musí být samonosná, aby ustavení na místě určení nevyžadovalo budování základů. Konstrukce kontejneru musí umožnit přenos jeřábem, případně vysokozdvižným vozíkem. Délka min. 5 m (doporučený rozměr 5000x2350x2350mm) Nutný atest pro ukládání nebezpečných látek | počet kusů 1 | ; |
| Název | Popis | Počet kusů | Ilustrační foto |
| nájezdová rampa k mobilnímu ekoskladu | kovová žárově zinkovaná rampa šířka minimálně jako jedno křídlo dveří ekoskladu | počet kusů 1 |  |
| Kontejner na nebezpečné látky - akumulátory | objem – min 500 l. nosnost - 1000 kg vnitřní prostor vodotěsně pogumován kyselinovzdornou gumou, - povrchová úprava žárovým zinkováním manipulovatelný vysokozdvižným vozíkem Nutný atest pro ukládání nebezpečných látek | počet kusů 1 |  |
| Kontejner na zářivky | objem min. 600 l. Kontejner je určeny pro skladování a přepravu opotřebených zářivkových trubic a výbojek manipulovatelný vysokozdvižným vozíkem povrchová úprava žárovým zinkováním horní otvírání s aretační vzpěrkou minimální délka 1600mm pro náplň minimálně 150 kg Nutný atest pro ukládání nebezpečných látek | počet kusů 1 |  |
| Kovová záchytná jímka s dvojitým dnem | pro bezpečné skladování 4 x 200 l sudů hořlavých i nehořlavých látek povrchová úprava žárovým zinkováním manipulovatelný vysokozdvižným vozíkem | počet kusů 1 |  |
| kovový sud s odnímatelným víkem | objem min. 200 l povrchová úprava - pozink.plech odnímací víko opatřeno pryžovým těsněním a zajištěním proti otevření sud musí být vhodný pro přepravu a skladování sypkých, pastovitých a tuhých látek, hořlavých i nehořlavých - k ukládání např. brzdových kapalin, nemrznoucích kapalin, odpadních olejů, rozpouštědel, znečištěných textilií, barev, lepidel, pryskyřic, kyselin, zásad, detergentů, fotochemikálií, pesticidů atd. | počet kusů 6 |  |
| Název | Popis | Počet kusů | Ilustrační foto |
| plastové sudy na medicinální odpad | objem min. 60 l k ukládání např. léků, suchých baterií a článků Odnímací víko | počet kusů 4 |  |
| Plastové kontejnery modré na papír | horní výsyp (víko vyklápěcí, upevněné na mechanickém vyklápěcím systému) Objem: 1100 litrů Barva: modrá Materiál: plast - odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům, Osazen na kolečkách, - otočná kolečka o průměru cca 200 mm, min. 2 bržděná (zajistitelná) | počet kusů 2 |  |
| Plastové kontejnery žluté na plast | horní výsyp Objem: 1100 litrů (víko vyklápěcí, upevněné na mechanickém vyklápěcím systému) Barva: žlutá Materiál: plast - odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům na kolečkách, - otočná kolečka o průměru cca 200 mm, min. 2 bržděná (zajistitelná) | počet kusů 2 |  |
| Sklolaminátový kontejner na sklo – typ zvon | Komodita: SKLO BAREVNÉ Kontejner: spodní výsyp H-B Objem: min. 2000 l , s průřezem na vkládání tabulového skla Barva: zelená Materiál: sklolaminát | počet kusů 1 |  |
| vozík na sudy o objemu 200 l samonakládací | Ocelová konstrukce s nosností min. 250 kg (na sudy). Tři kolečka, z toho dvě hlavní bantamová | počet kusů 1 |  |
| manipulační vozík – rudl s bantamovými koly | Ocelová konstrukce s nosností min. 400 kg. Bantamová kola na ložiskách | počet kusů 1 |  |